## Slide 1: 0117401: Operating System 操作系统原理与设计
Chapter 12 之 RAID专题
陈香兰(xlanchen@ustc.edu.cn)
高能效智能计算实验室，CS，USTC @ 合肥
嵌入式系统实验室，CS，USTC @ 苏州

## Slide 3: outline
RAID概述
RAID 0
磁盘和阵列的可靠性
RAID 1
RAID 2
RAID 3
RAID 4
RAID 5
RAID 6
RAID 0+1 VS RAID 1+0

## Slide 4: RAID
RAID：磁盘冗余阵列 【原】Redundant Arrays of Inexpensive Disks 【现】Redundant Arrays of Independent Disks
【动机】在一个计算机系统上连接许多磁盘：
  经济：一个大且昂贵 VS 多个小且便宜
  通过并行提高性能（数据的读写/传输速率）
  通过冗余提高可靠性
David A. Patterson, Garth A. Gibson, Randy H. Katz: A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID). SIGMOD Conference 1988: 109-116
Notes: 可靠性：
1）是否具备容错恢复能力
2）能容纳多少错误
3）需要多长时间恢复（平均维修时间）

## Slide 5: RAID的级别
RAID-6：带有两个独立分布式校验方案
RAID-5：基于分布式奇偶校验（block-level)
RAID-4：带奇偶校验码（block-level)
RAID-3：带奇偶校验码 (bit-, byte-level)
RAID-2：带海明码校验（bit-，byte-level）
RAID-1：镜像
RAID-0：并行（条带化）扩容，无冗余
C: checking disk P: Parity

## Slide 6: RAID主要参数
(部分)主要参数：
  D：数据盘（Data Disk）总数
  分组（group）：
    G：每组数据盘个数
    C：每组中冗余盘（Checking Disk）的个数
    ：
    磁盘总数：

## Slide 7: outline
RAID概述
RAID 0：非冗余条带
磁盘和阵列的可靠性
RAID 1
RAID 2
RAID 3
RAID 4
RAID 5
RAID 6
RAID 0+1 VS RAID 1+0

## Slide 8: RAID0：非冗余条带
RAID 0
  无冗余，所有磁盘都是数据盘
  采用块级分条（block-level striping）
    将文件的块分散在N个磁盘上
    文件的块：存到第(𝑖 𝑚𝑜𝑑 𝑁)+1个磁盘上
RAID 0：非冗余条带（N=4, 1组）
分条0
分条1
分条2
分条3
文件的块：
大/小数据量访问（读/写/R-M-W）：
——D=N=4，共1组；性能提升D倍
若一个磁盘出现故障，则所有数据不可用

## Slide 9: outline
RAID概述
RAID 0：非冗余条带
磁盘和阵列的可靠性
RAID 1
RAID 2
RAID 3
RAID 4
RAID 5
RAID 6
RAID 0+1 VS RAID 1+0

## Slide 10: 关于磁盘和阵列的可靠性
考虑运行中的100个磁盘，若1年内出了2次故障， 则每个磁盘的故障率：
  =2/100=0.02次/年
若满足下列两个假设：
  假设1：磁盘的寿命服从指数分布
  假设2：磁盘故障独立性假设：即磁盘故障是相互独立的
    一个磁盘故障与另一个磁盘故障无关
则平均故障时间(Mean Time To Failure)为故障率的倒数：
思考1：磁盘阵列中N个磁盘同时发生故障的平均故障时间是多少？
思考2：磁盘阵列中任意1个磁盘发生故障的平均故障时间是多少？
【问题】单块磁盘的可靠性指标是什么？
Notes: 注意：若N个磁盘同时发生故障，则为MTTF的N次方
这里考虑的是N个磁盘中的某个磁盘（不是特定的某个，任一磁盘）

## Slide 11: 关于磁盘和阵列的可靠性
关于磁盘的故障独立性假设
  磁盘故障独立性假设并不真正成立
  如自然灾害、电源故障等，可能导致两个磁盘同时损坏
  如，同一批磁盘可能具有共同的缺陷
  如，同一批磁盘可能同时在老化，故障率都增加，等等

## Slide 12: 关于磁盘和阵列的可靠性
思考2：磁盘阵列中任意1个磁盘发生故障的平均故障时间是多少？（即阵列的MTTF）
  【例】上例中，100个磁盘（ 其中，任意某个磁盘）的平均故障时间为：半年
【注意】N个磁盘中某个磁盘故障的机会远远高于单个特定磁盘故障的机会！
【问题】磁盘阵列的可靠性指标是什么？
Notes: 注意：若N个磁盘同时发生故障，则为MTTF的N次方
这里考虑的时N个磁盘中的某个磁盘（不是特定的某个，任一磁盘）

## Slide 13: 关于磁盘和阵列的可靠性
需求：即使磁盘故障，但数据不丢失
  能抵御一定数量的磁盘故障
解决思路：冗余，即存储额外的数据
  RAID 1~RAID 6
  冗余方案1：镜像
    数据盘+镜像盘、数据备份
  冗余方案2：校验和纠错
    数据盘+校验盘、校验和纠错信息
【问题】如何处理可靠性问题？

## Slide 14: outline
RAID概述
RAID 0：非冗余条带
磁盘和阵列的可靠性
RAID 1：镜像
RAID 2
RAID 3
RAID 4
RAID 5
RAID 6
RAID 0+1 VS RAID 1+0

## Slide 15: RAID 1：镜像
RAID 1：镜像
  每一个数据盘都配一个镜像盘，形成1组（G=1，C=1）
    每组中：1个逻辑磁盘=2块物理磁盘
    相对于1块磁盘：容量不变，成本增加1倍
  D个数据盘，即D组，共2D个磁盘
  对于整个RAID：
    成本倍增，但利用率只有50%
C
C
C
C
RAID 1：镜像（D=4时）

## Slide 16: RAID 1：镜像 镜像的可靠性和性能
冗余方法1：镜像，即重复每个磁盘；简单，但昂贵
  镜像卷：一个逻辑磁盘由两个物理磁盘组成，每次写入两个物理磁盘
  当某个磁盘发生故障时，可以从另一个磁盘上恢复
    磁盘故障独立性假设
  什么时候数据会丢失？
    两个磁盘同时发生故障，或者
    一个磁盘先发生故障，在换新磁盘并恢复的过程中，另一个磁盘发生故障
例如：自然灾害；电源故障
例如：当磁盘老化，故障概率增加

## Slide 17: RAID 1：镜像 镜像的可靠性和性能
镜像卷的可靠性：平均数据丢失时间（mean time to data loss，MTTDL）取决于两个因素：
  单个磁盘的平均故障时间MTTF
  平均维修时间（mean time to repare，MTTR)
镜像卷的成本：数据盘和镜像盘1:1
任意1个磁盘故障
另一个磁盘在修复期间故障
Notes: 注意，对单个磁盘而言：平均故障时间，就是平均数据丢失时间
对N个磁盘而言，当N个磁盘同时（包括在修复期间）丢失

## Slide 18: RAID 1：镜像 镜像的可靠性和性能
磁盘镜像的性能：与单个磁盘相比
  写相当：一个写请求同时送到两个磁盘，多个写请求串行
  读翻番：多个读请求可以送到任一磁盘，并行
写：串行
W1
W2
读：并行
R1
R2
多个组时：
——组内读并行、写串行
——组间并行

## Slide 19: RAID 1：镜像 镜像的缺点
镜像的经济成本太高：1:1
解决方案：采用具有检测和纠正能力的编码方案
  RAID 2 ~ RAID 6

## Slide 20: outline
RAID概述
RAID 0：非冗余条带
磁盘和阵列的可靠性
RAID 1：镜像
RAID 2：海明码校验，ECC
RAID 3
RAID 4
RAID 5
RAID 6
RAID 0+1 VS RAID 1+0

## Slide 21: RAID2：ECC
RAID2: Hamming Code for ECC
  每个组内采用位级分条
    【例1】8块磁盘：每个字节的第位写入磁盘
    【例2】4块磁盘：每个字节的位和位4+写入磁盘上
  一个分组，按照海明码的规律，可能是：
    校验盘C=2：数据盘G=1
    校验盘C=3：数据盘G=2~4
    校验盘C=4：数据盘G=5~11
    校验盘C=5：数据盘G=12~26
关于ECC，
请看：这里

## Slide 22: RAID2：ECC 位级分条+ECC
数据= =
逻辑扇区=G倍物理扇区大小
物理扇区

## Slide 23: RAID2：ECC 性能和可靠性
性能：存在校验开销
  大数据量请求（读/写/R-M-W）：
    组内G个数据盘并行，接近G倍
  小数据量请求：每组一次只能响应1个请求
    读：组内G个数据盘并行，但效果相当于1个数据盘
    写：需要先读后写（为了校验）；2次I/O；效果相当于1/2个数据盘
    R-M-W：效果相当于1个数据盘
可靠性（容错能力）：单个磁盘故障
在实际中很少使用

## Slide 24: outline
RAID概述
RAID 0：非冗余条带
磁盘和阵列的可靠性
RAID 1：镜像
RAID 2：ECC
RAID 3：奇偶校验，位级
RAID 4
RAID 5
RAID 6
RAID 0+1 VS RAID 1+0

## Slide 25: RAID3
由于磁盘本身能检错，不需要依靠ECC定位差错位
只需要1个奇偶校验盘
  位级分条+奇偶位
  单个磁盘错误时，可以从其他磁盘恢复错误盘的信息
  性能和可靠性与RAID2相似，但成本更低：每组只需要1块校验盘
  在实际中很少使用
…
 |  | … | 
 |  | … | 
. . … . .
数据
奇偶校验
. . … . .
. . … . .
. . … . .
. . … . .
. . … . .
. . … . .

## Slide 26: outline
RAID概述
RAID 0：非冗余条带
磁盘和阵列的可靠性
RAID 1：镜像
RAID 2：ECC
RAID 3：奇偶校验，位级
RAID 4：块级分条+奇偶校验
RAID 5
RAID 6
RAID 0+1 VS RAID 1+0

## Slide 27: RAID 4
块级分条+奇偶校验
…
…
…
…
=0
=1
=2
…
文件的块
P
P
P
分条中，块的奇偶校验
P
校验盘
每组：G=N；C=1

## Slide 28: RAID4 性能和可靠性
性能
  大数据量请求（读/写/R-M-W）：
    组内所有数据盘并行，性能提升G倍
  小数据量请求
    读：每个数据盘可以响应不同的请求，每组性能提升G倍
    写：需校验，先读后写，每组只能响应1个请求，相当于1/2个数据盘
    R-M-W：每组只能响应1个请求，相当于1个数据盘
可靠性（容错能力）：单个磁盘故障
  同RAID 2、RAID 3
  成本同RAID 3，低于RAID 2
在实际中很少使用

## Slide 29: outline
RAID概述
RAID 0：非冗余条带
磁盘和阵列的可靠性
RAID 1：镜像
RAID 2：ECC
RAID 3：奇偶校验，位级
RAID 4：块级分条+奇偶校验
RAID 5：块交错分布式奇偶校验
RAID 6
RAID 0+1 VS RAID 1+0

## Slide 30: RAID5
在RAID4中，单独的奇偶校验盘是性能瓶颈
解决方案：RAID 5: No Single Check Disk
  块交错分布式奇偶校验
  将奇偶校验分散到所有的磁盘中，没有单独的奇偶校验盘
P
P
P
P
P
P
RAID 4
P
P
P
P
RAID 5
P
P

## Slide 31: RAID5 性能和可靠性
性能：
  大数据量请求：每组性能提升接近G倍
  小数据量请求：
    读：每个数据盘可以响应不同的请求，每组性能提升接近G倍
    写：由于校验信息分布在不同的磁盘中，不同的写请求有机会并行，相对于RAID4，性能得到了提升
    R-M-W：也得到了提升
可靠性：同RAID4
成本：同RAID4
RAID5 是最常用的奇偶校验RAID系统

## Slide 32: outline
RAID概述
RAID 0：非冗余条带
磁盘和阵列的可靠性
RAID 1：镜像
RAID 2：ECC
RAID 3：奇偶校验，位级
RAID 4：块级分条+奇偶校验
RAID 5：块交错分布式奇偶校验
RAID 6：P+Q冗余
RAID 0+1 VS RAID 1+0

## Slide 33: RAID6
RAID 6：P+Q冗余方案
  带有两个独立分布式校验方案
    在RAID5的基础上，增加了一个独立校验
    更多的冗余，以防范多个磁盘故障
    除此以外，类似RAID5
P
P
P
P
RAID 5
P
P
P
P
Q
P
Q
P
Q
Q
RAID 6
P
Q
Q
P

## Slide 34: outline
RAID概述
RAID 0：非冗余条带
磁盘和阵列的可靠性
RAID 1：镜像
RAID 2：ECC
RAID 3：奇偶校验，位级
RAID 4：块级分条+奇偶校验
RAID 5：块交错分布式奇偶校验
RAID 6：P+Q冗余
RAID 0+1 VS RAID 1+0

## Slide 35: RAID 0+1和1+0
组合
  RAID 0提供性能
  RAID 1提供可靠性
RAID 0+1
  先分条，后镜像
RAID 1+0
  先镜像，后分条
单个磁盘故障的RAID 0+1
单个磁盘故障的RAID 1+0
考虑单个磁盘故障：

## Slide 36: 小结
RAID
  通过冗余提高可靠性
    镜像、ECC、奇偶校验等
  通过并行提高性能
    分条：位级、块级等
  常用：RAID0、RAID1、RAID5
  常用组合：RAID1+0
Q & A
关于RAID级别的选择：
数据损失并不重要： RAID0
高可靠、快速恢复（重构性能）：RAID1
性能和可靠性并重：
RAID0+1或RAID1+0：适合小型数据库
存储大量数据：RAID5
更高可靠性：RAID6

## Slide 37: 访问性能分析
数据访问请求：
  读 或者 写 或者
  R-M-W（面向事务处理系统的数据更新）
    先读入 -- 在内存中修改后 -- 再写出
按照请求涉及的数据量：
  大数据量请求：一个数据请求涉及所有组所有数据盘
  小数据量请求：一个数据请求只涉及一个块

## Slide 38: 关于分条技术
通过并行提高访问性能：基于数据条带化的并行方案
  数据条带化（data striping，数据分条）： 把一组物理磁盘当作一个逻辑磁盘，将数据分散存储在多个物理磁盘上
    Bit-level striping，位级分条：以位为单位，分散存储
    Block-level striping，块级分条：以块为单位，分散存储
    等等（字节、扇区等）
  不同的分条技术，对性能的影响不同

## Slide 39: 关于分条技术
块级分条：将文件的块分散在多个磁盘上
  文件的块：存到第个磁盘上
  1个逻辑磁盘=N个物理磁盘
    但，1个逻辑块=1个物理块
RAID 0：无冗余分条，采用块级分条技术
…
…
…
…
=0
=1
=2
…
文件的块

## Slide 40: RAID 0 关于分条技术
块级分条的性能
  大数据量访问（读/写/R-M-W）
    性能提高N倍
    可以并行读写N个盘中的块
  小数据量访问（读/写/R-M-W）
    N个涉及不同磁盘的请求可以并行
    性能提升N倍
分条：磁盘系统得到并行，访问性能提升
…
…
…
…
=0
=1
=2
…
文件的块

## Slide 41: RAID2: ECC
RAID 2使用ECC
  源自内存的ECC组织方式：能检测并纠正单bit错误，或检测双bit错误
先介绍奇偶校验的概念
  单个奇偶校验位只能检测奇数个bit差错
再介绍基于海明码的ECC（Error Correcting Code）
  对错误的乐观估计：单bit差错
  定位出错的bit位
  纠错：对应的bit位的值取反即可
最后再看RAID 2

## Slide 42: RAID2：ECC 奇偶校验（Parity Check）
考虑传送1bit数据：
  =1或0
0
1
0
1
单bit出错
海明距离
接收方：
没有额外的信息，无法检测是否出错
增加一个奇偶校验位
00
01
11
10
令：
高位（红）：数据位， 低位（蓝）：Parity位
只考虑单bit错误：
正确的编码组合（绿点）：00, 11
单bit出错的组合（红点）：01, 10
接收方：
对于单bit错，可以检错，不能纠错
即出现01或10时，无法判断，到底哪一位出错
从一个正确的组合，到一个错误的组合，只需要单bit出错
从一个正确的组合，到另一个正确的组合，需要双bit出错

## Slide 43: RAID2：ECC 奇偶校验（Parity Check）
末尾增加一个奇偶校验位
考虑传送2bit数据
依此类推，N+1
00
01
11
10
000
011
110
101
001
010
111
100
只考虑单bit错误：
正确的编码组合（绿点）：
000, 011, 101, 110
单bit出错的组合（红点）：
001, 010, 100, 111
从一个正确的组合，到一个错误的组合，只需要单bit出错
从一个正确的组合，到另一个正确的组合，需要双bit出错

## Slide 44: RAID2：ECC 奇偶校验（Parity Check）
奇偶校验是一种校验和（checksum）
  所有位：N个数据位+1个Parity位（即奇偶位、错误检测位）
  偶校验：所有位的异或为0
    校验位
      0：N个数据位中，有偶数个1；附加上校验位，还是偶数个1
      1：N个数据位中，有奇数个1；附加上校验位，变成偶数个1
      校验位的计算方法：校验位=N个数据位的异或
    收到所有位后，进行偶校验： 计算所有位的异或
      若校验结果为0：没有错误，或者偶数个bit出错
      若校验结果为1：一定有错，奇数个bit出错
  奇校验：所有位的异或为1

## Slide 45: RAID2：ECC 奇偶校验（Parity Check）
奇偶校验是一种校验和（checksum）
  所有位：N个数据位+1个Parity位
  偶校验：所有位的异或为0
  奇校验：所有位的异或为1
    校验位
      1：N个数据位中，有偶数个1；附加上校验位，变成奇数个1
      0：N个数据位中，有奇数个1；附加上校验位，还是奇数个1
      校验位的计算方法：校验位=N个数据位的异或后取反
    收到所有位后，进行奇校验：计算所有位的异或
      若校验结果为1：没有错误，或者偶数个bit出错
      若校验结果为0：一定有错，或者奇数个bit出错

## Slide 46: RAID2：ECC 奇偶校验（Parity Check）
【例】内存：基于奇偶校验的错误检测
  每个字节：8个数据位+1个Parity位
    Parity=0：字节中1的个数是偶数
    Parity=1：字节中1的个数是奇数
  奇偶校验：计算字节的最新的奇偶位值，与存储的奇偶位比对是否一致
    可以检测：单bit差错（9位中的任意1位）或奇数个错误
    不可以检测：偶数个错误
    不能纠错：无法确定哪个位出现了错误，因此无法纠正
【问题】如何纠错？
针对单bit错误，能够算出错误的具体位置

## Slide 47: RAID2：ECC ECC & 海明码
ECC：Error Correcting Code
  RAID 2：Hamming Code for ECC，使用海明码
海明码：采用分组奇偶校验来确定单bit差错的位置
  所有位：若干数据位和若干parity位
  单bit出错：数据位和parity位都可能出错，都要考虑
  分组：
    组间：所有数据位交错分组
    组内：若干数据位+1个Parity位
    要求：
      组数最少
      能根据各组出错情况，交错判定单bit出错位

## Slide 48: RAID2：ECC ECC & 海明码
分组目标：能唯一确定出错的位编号，且组数最少
  考虑传送1bit数据，如何分组？至少2组
    每组：1数据位+1Parity位；双保险！！！
D1
P1
P2
组0
组1

## Slide 49: RAID2：ECC ECC & 海明码
分组目标：能唯一确定出错的位编号，且组数最少
  考虑传送1bit数据，如何分组？至少2组
    每组：1数据位+1Parity位；双保险！！！
000
010
111
001
100
011
101
110
从一个正确的组合，到一个错误的组合，只需要单bit出错
从一个正确的组合，到另一个正确的组合，需要3bit出错
绿色点：正确组合
橙色点：000单bit出错组合
蓝色点：111单bit出错组合
橙色边：000单bit出错边
蓝色边：111单bit出错边
红色边：000或111双bit出错边
海明距离：两个N位的数据按位差异的个数
计算方法：按位异或后1的个数；1代表存在差异
单bit错误：海明距离1；双bit错误：海明距离2
【问题】现在可以定位单bit差错了吗？

## Slide 50: RAID2：ECC ECC & 海明码
分组目标：能唯一确定出错的位编号，且组数最少
  考虑传送1bit数据，如何分组？至少2组
    每组：1数据位+1Parity位；双保险！！！
000
010
111
001
100
011
101
110
海明距离
现在可以定位单bit差错了吗？
D1
P1
P2
组0
组1
若D1出错、P1和P2无错，则两组校验都错
若P1出错、D1和P2无错，则组0校验出错，组1校验无错
若P2出错、D1和P2出错，则组0校验无错，组1校验出错
反过来，就可以根据两组是否校验出错的不同组合来判定是哪一位出错，因此，能唯一确定出错的位！！！
结论：对于单bit出错，
只传送1个数据位，至少需要2个Parity位

## Slide 51: RAID2：ECC ECC & 海明码
如何理解？
  对于单bit差错，ECC可以检错纠错
  对于双bit差错，ECC只能检错，不能纠错
绿色点：正确组合
橙色点：000单bit出错组合
蓝色点：111单bit出错组合
000
010
111
001
100
011
101
110
Notes: 这个理解，主要在于理解 “对于单bit差错”的含义：系统假设只可能发生单bit错误
“对于双bit差错”的含义：系统假设可能发生单bit错误，也可能发生双bit错误。以收到101为例，101是错误的组合，因此一定出错，但可能原值是000或者111，无法判定

## Slide 52: RAID2：ECC ECC & 海明码
分组目标：能唯一确定出错的位编号，且组数最少
2组时：2个Parity位
——两个Parity位，校验结果的组合有4种，其中1种为正确情况，另外3种为错误情况；3种错误情况，分别定位1个出错位，因此最多3位，数据位最多1位
D1
P1
P2
组0
组1
组0
组1
组2
3组时，3个Parity位
校验结果的组合有8种，其中
1种为正确情况，另外7种为错误情况；
7种错误情况分别定位1个出错位，因此最多7位，数据位最多4位
P1
P2
P3
D1
D2
D3
D4
3组时，情况如何？
依此类推：
4组时，4个Parity位，数据位最多-1-4=11位
5组时，5个Parity位，数据位最多-1-5=26位

## Slide 53: RAID2：ECC ECC & 海明码
海明码：
  奇偶位的位数：（
  海明码的位数：
  数据位的位数：海明码的位数奇偶位的位数
 |  | 数据位的位数
3 | 7 | 4
4 | 15 | 11
5 | 31 | 26
… | … | …
 |  | 数据位的位数
3 | 7 | 4
4 | 15 | 11
5 | 31 | 26
… | … | …

## Slide 54: RAID2：ECC ECC & 海明码
m=3时：4+3
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
D4 | D3 | D2 | P2 | D1 | P1 | P0
位编号
位标识
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
只有16种数据组合，每种数据组合唯一确定Parity位
错误组合：-16=128-16=112种
单bit差错：167=112
任意两个正确的组合，海明距离为3

## Slide 55: RAID2：ECC ECC & 海明码
如何编码？
  位的编号（位宽）：
    0：000：不用
    1：001：第0组校验位
    2：010：第1组校验位
    3：011
    4：100：第2组校验位
    5：101
    6：110
    7：111
    …
对位编号进行交错分组：
——第位为1，就分入第组，一共有组
——特别地，0不在任何分组中，所以位编号0不用
每组包含一个校验位，有个校验位
每组中最小位编号的位，用作校验位
发生单bit错误时：
——根据位编号的分组，所属组一定能检测出错误，
即对应的校验结果为1
——第组错误，则地址的第位为1
——组成并得到出错的位编号
=0：第0组
=1：第1组
=2：第2组

## Slide 56: RAID 2：ECC 关于位级分条
位级分条
  1块逻辑磁盘=N块物理磁盘
  按bit流分条
  N可以4, 8, 等等
    【例1】8块磁盘： 每个字节的第位写入磁盘
    【例2】4块磁盘： 每个字节的位和位4+写入磁盘上
…
 |  | … | 
 |  | … | 
. . … .
. . … .
. . … .
. . … .
. . … .
. . … .
数据

## Slide 57: RAID 2：ECC 关于位级分条
位级分条的性能
逻辑扇区的访问（读/写，R-M-W）
  时间：相当（相对于单个物理扇区）
  大小：N倍（相对于单个物理扇区）
  性能提高N倍
无论是大数据量还是小数据量，访问时涉及组内所有数据盘
  不利于小数据量请求：N块物理磁盘只能当作1块物理磁盘使用
数据=
逻辑扇区=N倍物理扇区大小
物理扇区